英国管道支架集团简介

| A 恒力弹簧支架 经设计优化的产品系列具有最佳的性能 和最小的使用空间。 特点包括： - ±20%的现场载荷调节余量 - 通过行程指示器监视实际行程 - 通过杠杆转动指示器快速确认支架是否承载 - 低的滞后作用，保证最小的载荷偏差 - 万能可变锁定/配平装置 - 位置可变承重销 - 无焊接、可在电镀后组装的结构形式 B 可变弹簧支架 产品系列特点包括： - 大的载荷和行程范围 - 结实紧凑的设计：通过设计保证最小的安装空间 - 万能可变设定和锁定装置 - 库存大量的半成品保证快速发货 C 管夹和配件设备 管道支吊架所需完整全面的管道支撑配件。 库存大量的管夹和配件等 | D 振动控制元件 我们的振动控制元件包括刚性支撑杆、 动态刚性管夹、固定管夹和阻尼器。 该阻尼器是一种目前可用的最复杂的阻尼装置之一。 特点包括： - 可变的锁定速率，双向行程识别 - 热渗透装置允许液压液在锁定后可控的缓慢流动 - 复杂的密封设计 - 内置的液压缸延长使用寿命和更换周期 E 钢结构 我们的专业生产技术保证可为 用户提供任何必要的钢结构。 F 花篮螺丝载荷测量装置 专门设计用来测量吊架螺杆的静态张力。 通过一种非常精确的装置校正由弹簧吊 架支撑的管道，在严重煤粉尘环境情况 下可追溯地确定某一吊点的载荷或者监 控输送管或其他设备载荷的变化。 英国管道支架集团现生产和销售最全面的专业 管道绝缘、绝热材料，和低摩擦系数的滑动轴承。 |
| --- | --- |

| G 高密度聚氨酯 广泛应用在超低温和LNG项目，高密度聚氨酯具有 无比的保温特性同时有良好的承载能力。利用无 CFC发泡剂生产的“硬质”模塑产品具有很低的 异氰酸酯指数，在聚合物中的氯化物近乎为零。 保冷材料通过模塑加工保证精确的尺寸并可通过 机械加工以配合安装止动环。180度的圆柱状保 冷材料通过模塑加工一次成型。当需要多层保 冷系统时我们可提供同心的、圆柱状保冷材料 并与主保冷系统各层厚度保持一致。 H 超低温承载保冷 ISOCAST 是一种高密度承载保冷材料，为超低温 应用专门设计。该种材料具有很好的抗拉和抗压 强度，可用在支架或固定支架。该种材料的保温 特性保证所支撑管道的钢结构界面温度尽可能接 近环境温度。 | I COMLIN 绝缘产品 在可供选择硬度范围内，这些产品应用在牢固 经济的碳钢元件表面；COMLIN中间层避免了不 同金属间的腐蚀、挤压、磨损、振动、噪音等。 J 易滑动轴承 易滑动轴承保证管道和支撑元件间最小的摩擦力。 除了我们样本中的标准系列产品， 为满足高温 和/或高载荷工况我们还提供经特殊设计的玻璃 填充和青铜填充的PTFE。 |
| --- | --- |

我们的服务包括：

管道支吊架的设计。为优化这一服务，我们开发了PSLCAD软件，这种订货软件可在Autocad

环境中工作。它的目的是为了快速选型、绘图和列出所有标准部件，弹簧部件和钢结构。客户可在

单位内部使用这一软件，使他们在完成自己的设计工作同时，极大地提高了效率。

我们还提供PSDesigner，一种在我们自己绘图工具基础上开发的全新的C++软件。图中包括所有部件，按尺寸比例出图，同时自动生成完整的零件表。通过开发接口软件，我们可以连接

PSDesinger到我们的报价和生产系统，使我们能够在任何时候提供快速和有效的服务。

我们还开发能使PSDesigner在PDS和PDMS三维环境下工作的接口软件。

该软件能极大地节省项目设计阶段的时间同时节省了可观的费用。我们为客户免费提供该软件。

对于InterGraph、PDS和Bentley PlantSpace Design—可使用Pelican Forge软件公司

(www.pelicanforge.com)提供的SupportModeler中的三维管道支吊架模块。

现场管道支架系统的检查：我们的专家对现场管道支架系统的检查很有经验，我们可以给客

户报告管道支架的状况，并建议客户如何正确的安装和确保未来的安全运行。目前越来越多

的设备安全机关要求进行该类型的检查。

质量保证体系英国管道支架有限公司遵循ISO9001质量保证体系。

产品样本可根据要求提供全面的所有产品的技术信息。

技术支持我们的专家很乐意提供各种关于管道支架问题的帮助和支持。

请联系我们确保最佳的管道支架解决方案。

| 生产企业 | 海外销售办公室 |
| --- | --- |
| 英国管道支架有限公司 Salwarpe Road Droitwich Worcestershire WR9 9BH United Kingdom Tel: +44(0) 1905 795 500 Fax: +44(0) 1905 794 126 E-mail: PSL@pipesupports.com | 亚洲管道支架有限公司 26/5 Moo 9 Bangchalong Km 18 Bangplee Samut Prakarn 10540 Thailand Tel: +662 312 7685-7 Fax: +662 312 7707-10 E-mail: PSA@pipesupports.com | 印度管道支架有限公司 Plot No.29, Industrial Estate Perungudi Chennai - 600 096 India Tel: +91 442 496 1003 Fax: +91 442 496 1395 E-mail: PSI@pipesupports.com | 北京办公室 中国.北京.西三环南路16号 三友宾馆108室 邮编：100073 电话： +86 (0) 10 6397 2897 传真： +86 (0) 10 6397 1031 E-mail：simon.zhang@pipesupports.com.cn 日本办公室 E-mail: PSJ@pipesupports.com | 新加坡办公室 E-mail: PSS@pipesupports.com 美国办公室 E-mail: PSU@pipesupports.com 台湾办公室 E -mail: PST@pipesupports.com |
| 网站：www.pipesupports.com |

英国管道支架有限公司成立于1968年，致力于Comet系列管道支架的设计和生产。现为Hill&Smith Holding PLC 集团下属子公司，英国管道支架有限公司在以下方面具有令人羡慕的商誉：质量、可靠性、竞争力、卓越的工程力量和强大的经济实力。通过全球的销售网络我们的产品已销往全球各大洲，并致力于满足客户严格的质量和交货要求。英国管道支架有限公司有着连续的发展计划，因而确保了全部产品的来源一致性。我们的工厂采用最先进的技术，确保产品满足最高的标准。通过我们全球的生产基地我们能为客户在全球的项目提供具有竞争力的产品。